Program odpadového hospodárstva obce

Kanianka

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2016 - 2020

# ÚVOD

Od roku 1993 sa v Slovenskej republike v súlade so štátnou environmentálnou politikou, pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva, z úrovne štátu vypracúva Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR“), ktorý je základným koncepčným dokumentom rozvoja odpadového hospodárstva v SR a východiskovým  dokumentom pre vypracovanie programov odpadového hospodárstva kraja. Záväzná časť programu kraja sa vydáva všeobecne záväznou vyhláškou a nadväzne po jej vydaní vypracúvajú programy príslušní pôvodcovia odpadov a obce.

POH SR na roky 2016 – 2020 je v poradí šiestym POH SR. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2011 – 2015 bol rozpracovaný aj na nižšie úrovne (program kraja, programy pôvodcov a programy obcí) tak, ako to požaduje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

POH SR na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 14.10.2015, číslo uznesenia: 562/2015

Obsah POH SR na roky 2016 – 2020 zodpovedá požiadavkám stanoveným v legislatívnych predpisoch SR a EÚ, predovšetkým v zákone o odpadoch 79/2015 a vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v znení nesk. predp. - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

POH Trenčianskeho kraja bol spracovaný na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Obsah Programu odpadového hospodárstva obce Kanianka na roky 2016 - 2020 je zostavený podľa požiadaviek Prílohy č. 3 k vyhláške 371/2015 Z. z. v znení nesk. predp.,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  a zároveň zohľadňuje POH SR a POH Trenčianskeho kraja. Ciele a opatrenia  POH SR a POH Trenčianskeho kraja 2016 - 2020, ktoré sa budú realizovať obcou, právnickými a fyzickými osobami sú preto rozpracované v záväznej časti POH obce Kanianka na roky 2016 – 2020.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE

1.1 Názov obce

Kanianka

1.2 Identifikačné číslo obce

00518239

1.3 Okres

| Kanianka |
| --- |
| Erb |
| Základné údaje |
| Kraj | Trenčiansky kraj |
| Okres | Prievidza |
| Región | Horná Nitra |
| Poloha Nadmorská výška | 48°48′55″S 18°35′11″V |
|  | 330 m n. m. |
| Nacionálie |
| PSČ | 972 17 |
| ŠÚJ | 514071 |
| EČV | PD |
| Tel. predvoľba | +421 - 46 |
| Oficiálne sídlo |
| Adresa | SNP 583/1, 972 17 Kanianka |
| E-mail | ocu.kanianka@stonline.sk |
| Telefón | 046 / 540 06 15,540 20 82 |
| Fax | 046 / 540 06 21 |
| Politika |
| Starosta: | Ing. Ivor Husár |

1.4 Počet obyvateľov obce

| Stav trvale bývajúceho obyvateľstva | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1. (Osoba) | 4106 | 4126 | 4125 | 4136 | 4132 |
| Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) (Osoba) | 4116 | 4125,5 | 4130,5 | 4134 | 4128 |
| Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba) | 4126 | 4125 | 4136 | 4132 | 4124 |
| Narodení (Osoba) | 28 | 28 | 36 | 36 | 34 |
| Zomretí (Osoba) | 37 | 28 | 31 | 25 | 27 |
| Sobáše (Počet v jednotkách) | 26 | 15 | 14 | 15 | 19 |
| Rozvody (Počet v jednotkách) | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba) | -9 | 0 | 4 | 11 | 7 |
| Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba) | 74 | 65 | 93 | 87 | 72 |
| Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba) | 45 | 66 | 86 | 102 | 87 |
| Migračné saldo (Osoba) | 29 | -1 | 7 | -15 | -15 |
| Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba) | 20 | -1 | 11 | -4 | -8 |

1.5 Rozloha katastrálneho územia obce

Rozloha katastrálneho územia obce činí 793,67 ha. Obec Kanianka sa nachádza v prievidzskej oblasti v severozápadnej časti Hornonitrianskej kotliny. Obec sa rozkladá na styku Prievidzskej kotliny a východného úpätia Malej Magury na mohutnom náplavovom kuželi Kanianskeho potoka. Prevažujúci podhorský charakter obce určuje poloha vo väzbe k súvislým lesným porastom. Svažitá konfigurácia terénu pahorkatiny nelesnej časti riešeného územia sa otvára do rozľahlej Prievidzskej kotliny a pozvoľne prechádza do rovinnej poľnohospodárskej krajiny (ÚPO Kanianka, 2014,s. 22).

Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru katastrálneho územia obce od roku 2011 do roku 2015.

| Výmera územia podľa územie, typ pôdy pre územie a rok (v ha) |
| --- |
| Obec Kanianka | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Celk.vým.územia | 793,82 | 793,82 | 793,82 | 793,67 | 793,67 |
| Poľ. pôda - spolu | 195,66 | 174,63 | 175,24 | 174,88 | 174,81 |
| - orná pôda | 147,70 | 128,10 | 128,10 | 128,26 | 128,26 |
| - záhrada | 6,37 | 6,39 | 6,39 | 6,38 | 6,36 |
| - trv.tráv.porast | 41,59 | 40,14 | 40,75 | 40,24 | 40,20 |
| Nepoľ. pôda-spol. | 598,16 | 619,19 | 618,58 | 618,80 | 618,86 |
| - lesný pozemok | 510,39 | 515,65 | 515,04 | 515,05 | 515,05 |
| - vodná plocha | 9,78 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| - zast. pl.a nádv. | 69,02 | 73,43 | 73,72 | 74,15 | 74,22 |
| - ostatná plocha | 8,98 | 19,34 | 19,05 | 18,83 | 18,82 |

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Štruktúra katastra je v sledovanom období pomerne stabilná. K malým zmenám dochádza predovšetkým v prípade zastavaných plôch a trvalých trávnatých porastov. K miernemu zvýšeniu došlo aj v prípade ornej pôdy.

1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2016 - 2020

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Uvádzajú sa údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu. Údaje o množstve a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a o ďalšom nakladaní s ním sa uvádzajú v bode 2.2.

Uvádzajú sa tieto údaje:

2.1.1 Kód odpadu, názov odpadu, množstvo v tonách, kalendárne roky

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200101 | Papier a lepenka |  | 5,35 | 4,52 | 4,86 | 3,64 | 1,05 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,07 |
| 150102 | Obaly z plastov |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| 150107 | Obaly zo skla |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad |  | 995,20 | 1009,60 | 879,39 | 904,64 | 816,71 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. |  | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., |  | 2,36 | 1,45 | 1,41 | 1,17 | 2,50 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné |  | 1,24 | 1,90 | 1,04 | 1,68 | 2,32 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia |  | 0,44 | 2,20 | 2,90 | 0,67 | 1,99 |
| 200307 | Objemný odpad |  | 55,80 | 42,80 | 40,12 | 95,00 | 57,02 |
| 200139 | Plasty |  | 13,15 | 20,72 | 15,52 | 22,64 | 28,76 |
| 200102 | Sklo |  | 33,03 | 38,95 | 38,26 | 35,92 | 41,26 |
|  | Spolu |  | 1106,57 | 1122,34 | 983,50 | 1066,61 | 986,90 |

2.1.2 Kategória odpadu (N, O)

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj objemu nemezpečných a ostatných odpadov v obci Kanianka.

| Označenie | Kategória odpadu (v tonách) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Nebezpečné odpady | 3,60 | 3,55 | 2,45 | 2,87 | 4,82 |
| O | Ostatné odpady | 1102,97 | 1118,79 | 981,05 | 1063,74 | 982,08 |
|  | Spolu | 1106,57 | 1122,34 | 983,50 | 1066,61 | 986,90 |
| N | Nebezpečné odpady % | 0,33 | 0,32 | 0,25 | 0,27 | 0,49 |
| O | Ostatné odpady % | 99,67 | 99,68 | 99,75 | 99,73 | 99,51 |

2.1.3 Odpad zhodnocovaný

Jednotlivé spôsoby nakladania sú vyhodnocované podľa činností zhodnocovania odpadov definovaných v prílohe č. 2 zákona o odpadoch a podľa činností zneškodňovania odpadov uvedených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. Medzi činnosti zhodnocovania patria:

R1  	Využitie  najmä ako  palivo alebo  na získavanie  energie iným spôsobom.

R2  	Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

R3  	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných procesov).

R4  	Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5  	Recyklácia   alebo  spätné   získavanie  iných   anorganických   materiálov.

R6  	Regenerácia kyselín a zásad.

R7  	Spätné  získavanie  komponentov  používaných  pri odstraňovaní  znečistenia.

R8  	Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

R9  	Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

R10 	Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo  alebo na zlepšenie životného prostredia.

R11 	Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

R12 	Úprava  odpadov určených  na spracovanie  niektorou z činností   R1 až R11.

R13 	Skladovanie odpadov  pred použitím niektorej z  činností R1 až  R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Na zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do skupín nasledovne:

Skupina nakladania	 						Kód nakladania

01 	zhodnocovanie materiálové					R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12

02 	zhodnocovanie energetické					R1

03 	zhodnocovanie ostatné					R10, R13

| Odpad zhodnocovaný v tonách | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zhodnocovanie materiálové | 55,57 | 69,94 | 63,99 | 66,97 | 113,17 |
| zhodnocovanie energetické | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zhodnocovanie inak podľa prílohy č. 1 zákona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 55,57 | 69,94 | 63,99 | 66,97 | 113,17 |
| zhodnocovanie materiálové % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| zhodnocovanie energetické % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zhodnocovanie inak % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spôsoby nakladania s odpadom prezentuje nasledujúca tabuľka.

| Názov odpadu | č. druhu odpadu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier a lepenka | 200101 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 |
| Obaly z papiera a lepenky | 150101 | - | - | - | R3 | R3 |
| Obaly z plastov | 150102 | - | - | - | - | R3 |
| Obaly zo skla | 150107 | - | - | - | - | R3 |
| Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 200121 | - | R12 | R12 | R12 | - |
| Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 200123 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 |
| Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 200135 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 |
| Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 200136 | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 |
| Plasty | 200139 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 |
| Sklo | 200102 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |

2.1.4 Odpad zneškodňovaný

Medzi činnosti zneškodňovania patria:

D1	Uloženie  do  zeme  alebo   na  povrchu  zeme  (napr.  skládka  odpadov).

D2	Úprava pôdnymi procesmi  (napr. biodegradácia kvapalných alebo  kalových odpadov v pôde atď.).

D3	Hĺbková  injektáž  (napr.  injektáž  čerpateľných  odpadov  do  vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).

D4	Ukladanie do povrchových  nádrží (napr. umiestnenie kvapalných  alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.).

D5	Špeciálne  vybudované  skládky  odpadov  (napr. umiestnenie do  samostatných  buniek  s  povrchovou  úpravou  stien,  ktoré sú   zakryté a izolované jedna od  druhej a od životného prostredia  atď.).

D6	Vypúšťanie  a  vhadzovanie  do  vodného  recipienta okrem morí  a oceánov.

D7	Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na  morské dno.

D8	Biologická úprava nešpecifikovaná v  tejto prílohe, pri ktorej  vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou  z činností D1 až D12.

D9	Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri  ktorej  vznikajú zlúčeniny  alebo zmesi,  ktoré sú zneškodnené  niektorou z  činností D1 až  D12 (napr. odparovanie,  sušenie,   kalcinácia atď.).

D10 	Spaľovanie na pevnine.

D11 	Spaľovanie na mori.

D12 	Trvalé  uloženie  (napr.  umiestnenie  kontajnerov  v  baniach   atď.).

D13 	Zmiešavanie alebo miešanie pred  použitím niektorej z činností  D1 až D12.

D14 	Uloženie do ďalších obalov  pred použitím niektorej z činností   D1 až D12.

D15 	Skladovanie  pred  použitím  niektorej  z  činností  D1 až D14  (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Na zjednodušenie boli jednotlivé činnosti nakladania s odpadmi zaradené do skupín nasledovne:

Skupina nakladania	 						Kód nakladania

04 	zneškodňovanie skládkovaním				D1, D3, D5, D12

05 	zneškodňovanie spaľovaním bez energetického využitia		D10

06 	zneškodňovanie ostatné					D2, D4, D8, D9, D13, D14, D15

07 	iný spôsob nakladania					DO*, O**, Z***

*DO 	odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

**O 	odovzdanie odpadu inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie (zrušené vyhláškou MŽP SR č. 301/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009)

***Z 	zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie pred ďalším nakladaním s nimi

| Odpad zneškodňovaný v tonách | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zneškodňovanie skládkovaním | 1051,00 | 1052,40 | 919,51 | 999,64 | 873,73 |
| zneškodňovanie spaľovaním bez energ. využitia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1051,00 | 1052,40 | 919,51 | 999,64 | 873,73 |
| zneškodňovanie skládkovaním % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| zneškodňovanie spaľovaním bez energ. využitia % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zneškodňovanie ostatné % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iný spôsob nakladania % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spôsoby nakladania s odpadom prezentuje nasledujúca tabuľka.

| Názov odpadu | č. druhu odpadu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmesový komunálny odpad | 200301 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| Objemný odpad | 200307 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |

Nasledujúca tabuľka prezentuje nakladanie s odpadmi vo východiskovom roku sledovaného obdobia z roku 2011.

|  |  | 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Názov odpadu | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |
|  |  |  | materiálové | energetické | ostatné | skládkovaním | spaľovaním | ostatné |
|  |  | (t) | % | % | % |  | % | % |  |
| 200101 | Papier a lepenka | 5,35 | 0,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150102 | Obaly z plastov | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150107 | Obaly zo skla | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 2,36 | 0,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 1,24 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 0,44 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200139 | Plasty | 13,15 | 1,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200102 | Sklo | 33,03 | 2,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | 995,2 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200307 | Objemný odpad | 55,8 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Spolu | 1106,57 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Nasledujúca tabuľka prezentuje nakladanie s odpadmi v konečnom roku sledovaného obdobia z roku 2015.

|  |  | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Názov odpadu | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |
|  |  |  | materiálové | energetické | ostatné | skládkovaním | spaľovaním | ostatné |
| 200101 | Papier a lepenka | 1,05 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | 1,07 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150102 | Obaly z plastov | 13,42 | 1,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150107 | Obaly zo skla | 20,80 | 2,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 2,50 | 0,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 2,32 | 0,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 1,99 | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200139 | Plasty | 28,76 | 2,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200102 | Sklo | 41,26 | 4,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | 816,71 | 82,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200307 | Objemný odpad | 57,02 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Spolu | 986,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

2.2 Triedený zber komunálnych odpadov

Uvádzajú sa údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky.

Drobné stavebné odpady a objemné odpady

Vznik a nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

Drobné stavebné odpady ako súčasť komunálnych odpadov sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) a to v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch).

Na území obce pre držiteľa objemného odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje kalendárový zber objemného odpadu. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa objemného odpadu zber a prepravu objemného odpadu najmenej dvakrát do roka, spravidla v mesiacoch marec a september, a to pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. Zber sa uskutočňuje minimálne tri dni. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu objemného odpadu v častejšom intervale. O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových  kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu  v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).Odvoz odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s..

| Kód odpadu: | 200307 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Objemný odpad |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 55,80 | 42,80 | 40,12 | 95,00 | 57,02 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

Najvyšší objem odpadu sa podarilo separovať v roku 2014. Celkový objem odpadu činil 95,00 ton.

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |

D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobného stavebného odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný tento umiestniť do veľkoobjemového kontajnera určeného na tento typ odpadu, ktorého pristavenie a zneškodnenie vykoná oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi. Obec zabezpečí pre pôvodcu drobného stavebného odpadu zber drobného stavebného odpadu na základe žiadosti.Odvoz odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s..

Triedený zber komunálnych odpadov v rokoch 2011 – 2015

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategória odpadu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200101 | Papier a lepenka | O | 5,35 | 4,52 | 4,86 | 3,64 | 1,05 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,07 |
| 150102 | Obaly z plastov | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| 150107 | Obaly zo skla | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | N | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | N | 2,36 | 1,45 | 1,41 | 1,17 | 2,50 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | N | 1,24 | 1,90 | 1,04 | 1,68 | 2,32 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | O | 0,44 | 2,20 | 2,90 | 0,67 | 1,99 |
| 200139 | Plasty | O | 13,15 | 20,72 | 15,52 | 22,64 | 28,76 |
| 200102 | Sklo | O | 33,03 | 38,95 | 38,26 | 35,92 | 41,26 |
| Spolu |  |  | 55,57 | 69,94 | 63,99 | 66,97 | 113,17 |
| 200101 | Papier a lepenka | % | 9,63 | 6,46 | 7,59 | 5,44 | 0,93 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 0,95 |
| 150102 | Obaly z plastov | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 |
| 150107 | Obaly zo skla | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | % | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | % | 4,25 | 2,07 | 2,20 | 1,75 | 2,21 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | % | 2,23 | 2,72 | 1,63 | 2,51 | 2,05 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | % | 0,79 | 3,15 | 4,53 | 1,00 | 1,76 |
| 200139 | Plasty | % | 23,66 | 29,63 | 24,25 | 33,81 | 25,41 |
| 200102 | Sklo | % | 59,44 | 55,69 | 59,79 | 53,64 | 36,46 |

Elektroodpad

-	200121 - žiarivky a iný odpad obs. Ort.

-	200123 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

-	200135 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 obsahujúce nebezpečné časti.

-	200136 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135

Tento odpad a jeho zber sa vykoná podľa pokynov Obce Kanianka na základe zmluvy so spoločnosťou Elektor recycling, spol. s r.o. 974 01 Banská Bystrica.

Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. e zakázané ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na sklo, papier, plasty, kovy. Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z domácností  uplatňuje kalendárový zber. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad :

- 	distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,

- 	na miesto určené obcou v rámci oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov elektrozariadení,

- 	osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,

- 	elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v tomto odseku aj na zberné miesto elektroodpadu.

Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka, spravidla v mesiacoch apríl a októbera to pristavením vozidla na určené miesto. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu elektroodpadu z domácností v častejšom intervale. O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste  obec vopred informuje držiteľa elektroodpadu  z domácností v obci obvyklým spôsobom (napr. miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce). Obec zabezpečuje zber a prepravu elektroodpadu spravidla každý štvrťrok podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase, alebo na internetovej stránke obce. Elektroodpad je možné doniesť ku garážam pri kotolni PK4 (za obecným úradom).

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj separovaného zberu žiariviek a... . K najvyššiemu zberu došlo v roku 2012, kedy sa podarilo vyseparovať 0,20 tony tohto nebezpečného odpadu.

| Kód odpadu: | 200121 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Žiarivky a iný odpad s obs. Ort. |
| Kategória odpadu | N |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Y - kód neb. odpadu | - | Y - 46 | - | Y - 46 | - |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | - | R12 | - | R12 | - |

R12 	Úprava  odpadov určených  na spracovanie  niektorou z činností   R1 až R11.

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj separovaného zberu nebezpečných elektroodpadov. K najvyššiemu zberu došlo v roku 2015, kedy sa podarilo vyseparovať 2,32 tony nebezpečného odpadu.

| Kód odpadu: | 200135 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti |
| Kategória odpadu | N |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 1,24 | 1,90 | 1,04 | 1,68 | 2,32 |
| Y - kód neb. odpadu | Y - 26 | Y - 26 | Y - 26 | Y - 26 | Y - 26 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 |

R12 	Úprava  odpadov určených  na spracovanie  niektorou z činností   R1 až R11.

Elektroodpady kategórie N sa predovšetkým zhodnocujú. Materiálové zhodnocovanie elektroodpadov kategórie N vykazuje mierne klesajúcu tendenciu.

-	200123 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

Obec separovala tento druh odpadu v každom roku od 2011. Najviac to bolo v roku 2015 a to 2,50 tony.

| Kód odpadu: | 200123 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky |
| Kategória odpadu | N |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 2,36 | 1,45 | 1,41 | 1,17 | 2,50 |
| Y - kód neb. odpadu | Y - 45 | Y - 45 | Y - 45 | Y - 45 | Y - 45 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 |

R12 	Úprava  odpadov určených  na spracovanie  niektorou z činností   R1 až R11.

Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj zberu elektroodpadu kategórie O.

-	200136 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135

Obec zaznamenala separáciu takéhoto druhu odpadu v každom roku sledovaného obdobia. V roku 2011 to bolo 0,44 tony a v roku 2015 celkovo 1,99 tony.

| Kód odpadu: | 200136 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 0,44 | 2,20 | 2,90 | 0,67 | 1,99 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | R12 | R12 | R12 | R12 | R12 |

R12 	Úprava  odpadov určených  na spracovanie  niektorou z činností   R1 až R11.

Elektroodpady kategórie O sa predovšetkým zhodnocujú.

Odpady z plastov

-	200139 - plasty

Odvoz odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s.. Medzi separované plasty je možné v obci Kanianka vytrieďovať nasledovné zložky:

- do odpadov z plastu patria:

PE (polyetylén): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľastičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, preprav fliaľ;

PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;

PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;

PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;

PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

- do odpadov z plastu nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové  krytiny, guma, molitan a pod.

Obec nariadením určuje na zber plastov žlté zberné 1100 l nádoby na určených miestach s intervalom vývozu podľa dohodnutého harmonogramu.

| Kód odpadu: | 200139 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Plasty |  |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 13,15 | 20,72 | 15,52 | 22,64 | 28,76 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

Objem vyseparovaných plastov bol v roku 2011 celkovo 13,15 ton. V roku 2015 dosiahol úroveň 28,76 ton.

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 |

R3 - 	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).

Odpady z papiera

-	200101 - Papier a lepenka

Obec nariadením určuje na zber papiera z rodinných domov modrý kontajner umiestnený pri predajni potravín COOP Jednota a veľkoobjemový kontajner umiestnený na ul. SNP v blízkosti kotolne. Zber sa uskutočňuje vo zverejnených termínoch. Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Zber papiera zo sídliskovej časti je organizovaný v súlade so zverejneným harmonogramom 1 x za dva týždne. Pri zbere papiera je nutné v stanovený deň o 7,00 hod. vyložiť papier pred vchod bytového domu. V prípade nepriaznivého počasia (veľký dážď, silný vietor, príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň.

Pod názvom papier sa zbiera: noviny, časopisy, zošity, kancelársky a baliaci papier, kalendáre, katalógy, cenníky knihy bez dosiek, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

Pod názvom papier sa nezbiera: pergamenový papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, uhľový papier, obaly z mlieka a džúsov.

Nasledujúca tabuľka prezentuje separovanie papiera a lepenky v priebehu obdobia 2011 až 2015. V každom roku sledovaného obdobia sa podarilo obci vyseparovať určitý objem odpadu. V roku 2015 objem separovaného zberu výrazne klesol na 1,05 tony.

| Kód odpadu: | 200101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Papier a lepenka |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 5,35 | 4,52 | 4,86 | 3,64 | 1,05 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 |

R3 - 	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).

Odpady zo skla

-	200102 - sklo

Obec nariadením určuje na zber skla zelené zberné 1100 l nádoby na určených miestach s intervalom vývozu podľa dohodnutého harmonogramu.

Odpady zo skla:

- odpady zo skla sa triedia do nádob na sklo určených obcou,

- do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

- do odpadu zo skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Odvoz odpadu zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s..

Nasledujúca tabuľka prezentuje separovanie skla v priebehu obdobia 2011 až 2015. V každom roku sledovaného obdobia sa nepodarilo obci vyseparovať určitý objem odpadu. V roku 2011 bolo vyseparovaných 33,03 ton a v roku 2015 celkovo 41,26 ton.

| Kód odpadu: | 200102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Sklo |  |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 33,03 | 38,95 | 38,26 | 35,92 | 41,26 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |

R5 -     Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

Odpady z obalov

Obaly sú významnou súčasťou každodenného života a vzhľadom na ich rozmanitosť aj množstvo významnou súčasťou odpadov.

Odpady z obalov podľa Katalógu odpadov

| Kód odpadu | Názov odpadu |
| --- | --- |
| 150101 | obaly z papiera a lepenky |
| 150102 | obaly z plastov |
| 150103 | obaly z dreva |
| 150104 | obaly z kovu |
| 150105 | kompozitné obaly |
| 150106 | zmiešané obaly |
| 150107 | obaly zo skla |
| 150108 | obaly z textile |

Pod názvom kovové obaly a nápojové kartóny sa zbiera: Kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky, nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov. Odpad nesmie obsahovať: elektronické komponenty, kovové obaly kombinované s iným obalom.

Nasledujúca tabuľka prezentuje vznik odpadov – obaly z plastov v sledovanom období. Najvyšší objem bol zaznamenaný v roku 2015, celkovo 13,42 ton.

| Kód odpadu: | 150102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Obaly z plastov |  |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | - | - | - | - | R3 |

R3  	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných procesov).

Nasledujúca tabuľka prezentuje vznik odpadov – obaly zo skla v sledovanom období. Najvyšší objem bol zaznamenaný v roku 2015, celkovo 20,80 ton.

| Kód odpadu: | 150107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Obaly zo skla |  |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | - | - | - | - | R3 |

R3  	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných procesov).

Nasledujúca tabuľka prezentuje vznik odpadov – obaly z papiera a lepenky v sledovanom období. Najvyšší objem bol zaznamenaný v roku 2014, celkovo 1,23 ton.

| Kód odpadu: | 150101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh odpadu | Obaly z papiera a lepenky |  |  |  |  |
| Kategória odpadu | O |  |  |  |  |
| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| v tonách | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,07 |

Zdroj: OcÚ Kanianka, 2017

| Ukazovateľ/Roky | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód nakladania | - | - | - | R3 | R3 |

R3  	Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných procesov).

Biologicky rozložiteľné odpady celkom (vrátane čistiarenských kalov)

Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na svojich domácich kompostoviskách a na kompostovisku obce. Obec  zavádza kombinovaný spôsob a zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na svojom území pre obyvateľov obce.

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Podľa zákona o odpadoch prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 2 VZN č.7/2016 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). Zber kuchynských a  reštauračných odpadov a kontajnery na kuchynský a  reštauračný odpad musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené v právnych predpisoch. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie kuchynského a reštauračného odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, živočíchy a iné zvieratá.  Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima). Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom. Pri nakladaní s kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Ustanovenia ods. 1. až 10. VZN č. 7 /2016 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne.

| 200101 | O | Papier a lepenka |
| --- | --- | --- |
| 200108 | O | Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad |
| 200111 | O | Textílie |
| 200125 | O | Jedlé oleje a tuky |
| 200138 | O | Drevo iné ako uvedené v 200137 |
| 200201 | O | Biologicky rozložiteľný odpad |
| 200302 | O | Odpad z trhovísk |
| 200304 | O | Kal zo septikov |

Oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín

Tento odpad a jeho zber sa vykonáva podľa pokynov Obecného úradu v Kanianke na základe zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.. Odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok je odpad z oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov:

- 	rozpúšťadlá,

- 	kyseliny,

- 	zásady,

- 	fotochemické látky,

- 	pesticídy,

- 	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- 	vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,

- 	oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,

- 	farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,alebo obaly z nich, obsahujúce ich časti,

- 	detergenty obsahujúce nebezpečné látky,

- 	olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,

- 	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti,

- 	drevo obsahujúce nebezpečné látky.

Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a  odvoz odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok najmenej  dvakrát do roka, v mesiaci apríl a október, a to pristavením zberného vozidla na určené miesto. V prípade potreby obec zabezpečí zber a prepravu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v častejšom intervale. O dni zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

2.3. 	Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu

Uvedie sa predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu v nasledujúcej štruktúre:

2.3.1 	Kód odpadu, názov odpadu, odpad spolu

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200101 | Papier a lepenka | O | 5 | 30 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | O | 800 | 220 |
| 200140 | Kovy | O | 0,5 | 4,8 |
| 200125 | jedlé oleje a tuky | O | 0,5 | 2 |
| 200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | O | 0,25 | 10 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | N | 2,5 | 4,5 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | N | 2,4 | 4 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | O | 2 | 4,5 |
| 200307 | Objemný odpad | O | 40 | 75 |
| 200308 | Drobný stavebný odpad | O | 15 | 30 |
| 200139 | Plasty | O | 28 | 65 |
| 200102 | Sklo | O | 60 | 98 |
| 200201 | BRKO | O | 0 | 60 |
| 200110 | Šatstvo | O | 0,5 | 2,8 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N | 0,01 | 0,016 |
| 200126 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N | 0,2 | 0,5 |
| 200133 | baktérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené .. | N | 0,05 | 0,08 |
|  | Spolu |  | 956,91 | 611,196 |

Nasledujúca tabuľka prezentuje predpokladaný stav v zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov vo východiskovom roku Programu odpadového hospodárstva.

|  |  | 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | Názov odpadu | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |
|  |  |  | materiálové | energetické | ostatné | skládkovaním | spaľovaním | ostatné |
|  |  | (t) | % | % | % |  | % | % |  |
| 200101 | Papier a lepenka | 5 | 0,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | 800 | 83,60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 200140 | Kovy | 0,5 | 0,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200125 | jedlé oleje a tuky | 0,5 | 0,05 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | 0,25 | 0,03 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 2,5 | 0,26 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 2,4 | 0,25 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 2 | 0,21 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 200307 | Objemný odpad | 40 | 4,18 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| 200308 | Drobný stavebný odpad | 15 | 1,57 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 200139 | Plasty | 28 | 2,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200102 | Sklo | 60 | 6,27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200201 | BRKO | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200110 | Šatstvo | 0,5 | 0,05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 0,01 | 0,00 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 200126 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | 0,2 | 0,02 | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 200133 | baktérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené .. | 0,05 | 0,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Spolu | 956,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Nasledujúca tabuľka prezentuje predpokladaný stav v zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov v poslednom roku Programu odpadového hospodárstva 2020.

|  |  | 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | Názov odpadu | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |
|  |  |  | materiálové | energetické | ostatné | skládkovaním | spaľovaním | ostatné |
|  |  | (t) | % | % | % |  | % | % |  |
| 200101 | Papier a lepenka | 30 | 4,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | 220 | 35,99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 200140 | Kovy | 4,8 | 0,79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200125 | jedlé oleje a tuky | 2 | 0,33 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 200103 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | 10 | 1,64 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 4,5 | 0,74 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 4 | 0,65 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 4,5 | 0,74 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 200307 | Objemný odpad | 75 | 12,27 | 35 | 0 | 55 | 20 | 0 | 0 |
| 200308 | Drobný stavebný odpad | 30 | 4,91 | 70 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 200139 | Plasty | 65 | 10,63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200102 | Sklo | 98 | 16,03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200201 | BRKO | 60 | 9,82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200110 | Šatstvo | 2,8 | 0,46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 0,016 | 0,00 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 200126 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | 0,5 | 0,08 | 60 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 200133 | baktérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené .. | 0,08 | 0,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Spolu | 611,196 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

2.3.2 	Kategória odpadu (N, O)

Nasledujúca tabuľka prezentuje predpokladaný vývoj odpadov v tonách v členení podľa kategórie odpadu.

| Označenie | Kategória odpadu (v tonách) | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Nebezpečné odpady | 5,160 | 9,096 |
| O | Ostatné odpady | 951,750 | 602,10 |
|  | Spolu | 956,910 | 611,196 |
| N | Nebezpečné odpady % | 0,540 | 1,49 |
| O | Ostatné odpady % | 99,460 | 98,51 |

2.3.3 	Odpad zhodnocovaný

V prípade, že sa doterajší trend zachová a budú realizované opatrenia a ciele stanovené v programe, predpokladá sa neustále zvyšovanie objemu materiálovo zhodnocovaných odpadov.

| Odpad zhodnocovaný v tonách | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Spolu | 130,91 | 367,20 |
| % z celkového odpadu | 13,68 | 60,07 |

2.3.4 Odpad zneškodňovaný

Objem odpadu zneškodňovaného skládkovaním by mal do roku 2020 klesnúť na 244,00 tony.

| Odpad zneškodňovaný v tonách | 2016 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Spolu | 826,00 | 244,00 |
| % z celkového odpadu | 86,31 | 39,92 |

Celkový objem separovaných zložiek odpadov by mal v priebehu sledovaného obdobia narastať. Objem zmesového odpadu by mal klesnúť. Nárast by mal byť zaznamenaný v prípade jednotlivých separovaných zložiek. V prípade nebezpečných odpadov sa predpokladá nárast vyseparovaných objemov.

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

V súlade s POH SR na roky 2011 – 2015 a POH TN kraja sa stanovili ciele pre nasledovné prúdy odpadov:

- komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady

- biologické odpady

- elektroodpad

- odpady z obalov

- opotrebované batérie a akumulátory

- stavebný odpad a odpad z demolácií

- odpadové oleje

Nasledujúce tabuľky prezentujú objemy opadov v roku 2015 v porovnaní s plánovanou hodnotou predchádzajúceho POH.

|  |  | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Názov odpadu | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |
|  |  |  | materiálové | energetické | ostatné | skládkovaním | spaľovaním | ostatné |
| 200101 | Papier a lepenka | 1,05 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | 1,07 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150102 | Obaly z plastov | 13,42 | 1,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150107 | Obaly zo skla | 20,80 | 2,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 2,50 | 0,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 2,32 | 0,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 1,99 | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200139 | Plasty | 28,76 | 2,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200102 | Sklo | 41,26 | 4,18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | 816,71 | 82,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200307 | Objemný odpad | 57,02 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Spolu | 986,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Nasledujúca tabuľka prezentuje plánované hodnoty predchádzajúceho POH.

|  |  | rok 2015 plánované hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Kód odpadu | Druhy odpadov v tonách | Množstvo odpadov | Zhodnotenie | Zneškodnenie |
|  |  |  | materiálové | energetické | ostatné | spaľovaním | skládkovaním | Iné* |
|  |  | (t) | % | % | % | % | % | % | % |
| 200102 | sklo | 35,00 | 3,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200139 | plasty | 15,00 | 1,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200101 | papier a lepenka | 12,50 | 1,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200136 | Vyr. el a el zar. iné ako v 200121, 200123 a 200135 | 5,46 | 0,59 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 200301 | Zmesový kom. odpad | 770,00 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 200307 | Objemový odpad | 75,00 | 8,13 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 200140 | Kovy | 4,00 | 0,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 0,09 | 0,01 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 200123 | Vyr.zar.obsah.chlór-fluór. uhľ. | 2,46 | 0,27 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 200126 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 | 0,50 | 0,05 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 200133 | Batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 .. | 0,30 | 0,03 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 200135 | Vyr.el a el.zar.iné ako v 200121 a 200123 | 2,04 | 0,22 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | Spolu | 922,35 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Rozdiel v plnení

| Kód odpadu | Názov odpadu | 2015 skut. | 2015 oč. | rozdiel v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200101 | Papier a lepenka | 1,05 | 12,50 | 8,40 |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| 150102 | Obaly z plastov | 13,42 | 0,00 | 0,00 |
| 150107 | Obaly zo skla | 20,80 | 0,00 | 0,00 |
| 200121 | Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 200123 | Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 2,50 | 2,46 | 101,63 |
| 200135 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 2,32 | 2,04 | 113,73 |
| 200136 | Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 1,99 | 5,46 | 36,45 |
| 200139 | Plasty | 28,76 | 15,00 | 191,73 |
| 200102 | Sklo | 41,26 | 35,00 | 117,89 |
| 200301 | Zmesový komunálny odpad | 816,71 | 770,00 | 106,07 |
| 200307 | Objemný odpad | 57,02 | 75,00 | 76,03 |
| 200140 | Kovy | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 200126 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 200133 | Batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 .. | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
|  | Spolu | 986,90 | 922,35 | 107,00 |

Ciele pre komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady

Stanovenie cieľov pre komunálne odpady vychádza z novej rámcovej smernice o odpade. Ciele pre biologicky rozložiteľné odpady vychádzajú z vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

V zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade sú pre komunálne odpady stanovené nasledovné ciele:

- do roku 2015 zvýšiť použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kovy, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov

Hodnotenie plnenia

Nsledujúca tabuľka preuzentuje vývoj hodnoty % podielu separovaných zložiek na celkovom objeme odpadu vzniknutého v obci (bez stavebných odpadov a objemných odpadov).

| Názov odpadu | č. druhu odpadu | kód nakladania s odpadom | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papier a lepenka | 200101 | R3 | 5,35 | 4,52 | 4,86 | 3,64 | 1,05 |
| Obaly z papiera a lepenky | 150101 | R3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,07 |
| Obaly z plastov | 150102 | R3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| Obaly zo skla | 150107 | R3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |
| Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 200121 | R12 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 200123 | R12 | 2,36 | 1,45 | 1,41 | 1,17 | 2,50 |
| Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 200135 | R12 | 1,24 | 1,90 | 1,04 | 1,68 | 2,32 |
| Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 200136 | R12 | 0,44 | 2,20 | 2,90 | 0,67 | 1,99 |
| Plasty | 200139 | R3 | 13,15 | 20,72 | 15,52 | 22,64 | 28,76 |
| Sklo | 200102 | R5 | 33,03 | 38,95 | 38,26 | 35,92 | 41,26 |
| spolu |  |  | 55,57 | 69,94 | 63,99 | 66,97 | 113,17 |
| spolu odpady |  |  | 368,43 | 327,67 | 305,98 | 348,94 | 404,56 |
| % |  |  | 5,02 | 6,23 | 6,51 | 6,28 | 11,47 |

Uvedený cieľ sa nepodarilo naplniť. V priebehu sledovaného obdobia ale dochádza k miernemu nárastu % podielu separovaných zložiek odpadu.

- úplná likvidácia nelegálnych skládok odpadov v intraviláne a extraviláne obce s cieľom tento stav udržať

Hodnotenie plnenia

Obec systematicky zasahuje proti vzniku nových nelegálnych skládok odpadu. Ide o tehnické ale aj administratívne nástorje, kde sa na jednej strane snaží rozširovať rozsah kamerového systému na rizikové oblasti. Obec na druhej strane problematiku nelegálnych skládok začlenila aj do strategických dokumentov, ako je PHRSR. Z tohto pohľadu sa podarilo cieľ naplniť aj keď potenciál vzniku nelegálnych skládok je veľký (aj napriek sankciám, ktoré stanovuje zákon).

Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú v zmysle požiadaviek smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov stanovené nasledovné ciele:

-    do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

-  	do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych  odpadov na 45% z celkovej hmotnosti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,

Hodnotenie plnenia

Domácnosti realizujú domáce kompostovanie odpadu. Obec neevidovala vznik takéhoto druhu odpadu.

Ciele pre biologické odpady

V zmysle požiadaviek novej rámcovej smernice o odpade pre biologické odpady sú stanovené nasledovné ciele:

- zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie alebo anaeróbne spracovanie odpadu;

- spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia;

Hodnotenie plnenia

Domácnosti realizujú domáce kompostovanie odpadu. Obec neevidovala vznik takéhoto druhu odpadu.

Ciele pre elektroodpad

Pre odpady z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) sú dané nasledovné ciele v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení:

ročne vyzbierať najmenej 4 kg elektroodpadov z domácností na obyvateľa (POH TNSK, 2012, s.104).

| Stav trvale bývajúceho obyvateľstva |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k 31.12. (Osoba) |  |  |  |  | 2111 | 2114 | 2125 | 2110 | 2116 |
| Žiarivky a iný odpad obs. Ort. | 200121 |  | Y - 46 |  | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Vyradené zariadenia obs, chl-fl., uh., | 200123 | R13 | Y - 45 | N | 2,36 | 1,45 | 1,41 | 1,17 | 2,50 |
| Vyradené elektr. a elektronické zariadenia iné | 200135 | R13 | Y - 26 | N | 1,24 | 1,90 | 1,04 | 1,68 | 2,32 |
| Vyradené elektr. a elektronické zariadenia | 200136 |  |  |  | 0,44 | 2,20 | 2,90 | 0,67 | 1,99 |
| kg |  |  |  |  | 4040 | 5750 | 5350 | 3540 | 6810 |
| 0kg/ obyvateľa |  |  |  |  | 0,98 | 1,39 | 1,30 | 0,86 | 1,65 |

Hodnotenie plnenia

Obci sa nepodarilo v sledovanom období dosiahnuť stanovené hodnoty. Trend je stúpajúci. Najvyšší objem na obyvateľa sa podarilo vyseparovať v roku 2015 a to 1,65 kg/ob..

Ciele pre odpady z obalov

V zmysle  požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.219/2009 z 11. marca 2009 je pre odpady z obalov daný nasledovný cieľ:

- ročne zabezpečiť nasledovné miery zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov

| Obalový materiál 1) | Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov (%) | Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov (%) |
| --- | --- | --- |
| Rok | 2012 a nasledujúce roky | 2012 a nasledujúce roky |
| Papier | 68 | 60 |
| Sklo | 60 | 60 |
| Plasty | 48 | 45 |
| Kovy | 55 | 55 |
| Drevo | 35 | 25 |
| Spolu | 602) | 553) |

Zdroj: POH TNSK, 2012, s.104.

Hodnotenie plnenia

Obec v priebehu obdobia evidovala separáciu takéhoto druhu odpadu.

| Názov odpadu | č. druhu odpadu | kód nakladania s odpadom | Y - kód nebezpečného odpadu | Kategória | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obaly z papiera a lepenky | 150101 | R3 | - | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,07 |
| Obaly z plastov | 150102 | R3 | - | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| Obaly zo skla | 150107 | R3 | - | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 |

Spôsob nakladania bol nasledovný - R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú  ako  rozpúšťadlá  (vrátane  kompostovania a iných  biologických transformačných procesov).

Poznámky:

1)  	Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých jeden obalový materiál tvorí aspoň 70% hmotnosti obalu.

2) 	Vzťahuje sa na zabezpečenie celkového zhodnotenia alebo spálenia v spaľovniach s energetickým zhodnocovaním najmenej 60% hmotnosti odpadov z obalov k celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh alebo použitých na balenie alebo plnenie výrobkov do obalov najneskôr do 31.decembra 2012

3) 	Vzťahuje sa na zabezpečenie celkovej recyklácie najmenej 55% hmotnosti odpadov z obalov k celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh alebo použitých na balenie alebo plnenie výrobkov do obalov najneskôr do 31.decembra 2012. (POH TNSK, 2012, s.104).

Ciele pre použité batérie a akumulátory

Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006 o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008:

dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 45% do 26. septembra 2016;

Hodnotenie plnenia

Obec ako právnická osoba neevidovala zber tohto druhu odpadu.

Ciele pre stavebný odpad a odpad z demolácií

Pre stavebný a demolačný odpad sú v zmysle požiadaviek novej rámcovej smernice o odpade stanovené nasledovné ciele:

do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 17 05 04 zemina a kamenivo kategórie O) najmenej na 35% hmotnosti vzniknutého odpadu

Hodnotenie plnenia

Obec ako právnická osoba neevidovala zber tohto druhu odpadu.

Ciele pre odpadové oleje

Na základe vyhodnotenia POH SR a Komoditného programu sektora odpadových olejov Recyklačného fondu sú pre odpadové oleje stanovené ciele nasledovne:

| Činnosť | Limit činnosti ( k celkovej hmotnosti vzniknutých odpadových olejov) |
| --- | --- |
| Materiálové zhodnocovanie | 60% |
| Energetické zhodnocovanie | 40% |

Zdroj: POH TNSK, 2012, s. 108.

Hodnotenie plnenia

Obec ako právnická osoba neevidovala zber tohto druhu odpadu.

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom

Uvedú sa ciele pre činnosti ustanovené v § 3 ods. 3 písm. a) v súlade s odsekom 4.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva obce Kanianka v súlade s TN kraja do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Pre dosiahnutie stanovených cieľov bude nevyhnuté zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie  odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o odpade. V odpadovom hospodárstve je potrebné naďalej uplatňovať princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem všeobecne zavedeného princípu „znečisťovateľ platí“. Pri budovaní infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatňovať požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších environmentálnych postupov (BEP). Strategickým cieľom odpadového hospodárstva obce zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne

odpady.

Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva

V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

- predchádzanie vzniku odpadu,

- príprava na opätovné použitie,

- recyklácia,

- iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

- zneškodňovanie.

V súlade s POH SR na roky 2016 – 2020 a POH TN kraja sa stanovujú ciele pre nasledovné prúdy odpadov:

- komunálne odpady

- biologicky rozložiteľné komunálne odpady

- papier a lepenka

- sklo

- plasty

- železné a neželezné kovy

- odpady z obalov

- opotrebované batérie a akumulátory

- stavebný odpad a odpad z demolácií

- elektrozariadenia a elektroodpady

- odpadové oleje

V zmysle § 3 odseku 3 vyhlášky 371 / 2015 v znení neskorších predpisov boli pre obec stanovené nasledovné ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom:

1. 	zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu,

2. 	zvýšenie podielu triedeného zberu,

3. 	znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov,

4. 	zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,

Cieľ 1. Zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu.

Cieľ   2.   Zvýšenie podielu triedeného zberu.

V zmysle článku 11(2) písm. a) rámcovej smernice o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti. Plnenie cieľov musí byť vyhodnocované podľa Rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11(2) rámcovej smernice o odpade. SR bude pri overovaní plnenia cieľov recyklácie komunálneho odpadu postupovať podľa metódy výpočtu 2 alebo podľa metódy výpočtu 4, pokiaľ nebude Európskou komisiou prijatá jednotná metóda na overenie plnenia cieľov smernice. Pre splnenie cieľa 50 %-nej recyklácie komunálnych odpadov je nevyhnutné zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov,  predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Z dôvodu, že vytriedené zložky komunálnych odpadov nie sú 100 %-ne recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou surovín pre recyklačný proces, musia byť ciele pre mieru triedeného zberu komunálnych odpadov vyššie ako samotný cieľ recyklácie. Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov sú stanovené v nasledujúcom prehľade. Vzhľadom na nízku dynamiku triedeného zberu v uplynulom období je potrebné sledovať mieru triedeného zberu každý rok a v prípade negatívneho vývoja prijať okamžité razantnejšie opatrenia na jeho podporu.

Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov pre obec - zvýšiť podiel triedeného zberu komunálnyhc odpadov na 60 % v roku 2020.

| roky | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miera zberu v % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Zdroj: POH TNSK

Cieľ  3.   Znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov.

Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

Cieľ   4. Zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu.

4.2. Opatrenia na dosiahnutie ustanovených a určených cieľov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona vrátane významu značiek na obaloch.

Opatrenia Cieľa 1. - pre zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu.

- Zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre papier, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov POH.

2. 	Zvýšiť recykláciu drobných stavebných odpadov.

3. 	Podporovať financovanie projektov na opätovné používanie a prípravu opätovného používania v komunálnej sfére, napr. tzv. „centrá opätovného používania“.

4. 	Zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných a všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych informačných kampaní.

5. 	Zvýšenie kontrolnej činnosti všetkých orgánov obce za účelom dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva.

Komunálne odpady

Zvýšenie intenzity informačných kampaní obce ohľadne zodpovednosti výrobcov pre jednotlivé prúdy odpadov tak, aby a zabezpečilo zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov a prioritne zmesového komunálneho odpadu. Informačná kampaň bude zameraná hlavne na:

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady

Podporovať rozvoj systému kompostovania v obci či už na úrovni domácností, resp. na úrovni samotnej obce.

Podporovať projekty na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania.

Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

Podporiť zvýšenie odbytu produktov zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov implementáciou „Akčného plánu na podporu umiestnenia kompostov z biologických rozložiteľných odpadov na trhu“ do praxe.

Papier a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 až 60 % vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov, z celkového množstva.

Zvýšiť frekvenciu zberu takéhoto druhu odpadu.

Zavedenie takého systému zberu, ktorý bude motivovať k vyššej separácii tohto druhu odpadu (časová a miestna dostupnosť atď.)

Zvýšiť akativity v oblasti stimulácie v prostredí školských zariadení a zapájať do separovania aj ostatné organizácie verejného sektora.

Sklo

Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 stanovené hodnoty.

Zvýšiť frekvenciu zberu takéhoto druhu odpadu.

Zavedenie takého systému zberu, ktorý bude motivovať k vyššej separácii tohto druhu odpadu (časová a miestna dostupnosť atď.).

Zavádzaním možných stimulačných nástorjov separácie (po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom možná úľava na miestnyhc daniach a poplatkoch - odvoz a likvidácia)

Plasty

Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 stanovené hodnoty.

Zvýšiť frekvenciu zberu takéhoto druhu odpadu.

Zavedenie takého systému zberu, ktorý bude motivovať k vyššej separácii tohto druhu odpadu (časová a miestna dostupnosť atď.)

Zavádzaním možných stimulačných nástrojov separácie (po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom možná úľava na miestnych daniach a poplatkoch - odvoz a likvidácia)

Železné a neželezné kovy

Uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Opotrebované batérie a akumulátory

Informačnými kampaňami zdelávať obyvateľov o negatívnych vplyvoch látok použitých v batériách a akumulátoroch an životné prostredie, o potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad, o dostupných systémoch zberu a recyklácie, potrebe ich účasti na tiredenom odpade.

Zvýšiť frekvenciu zberu takéhoto druhu odpadu.

Zavedenie takého systému zberu, ktorý bude motivovať k vyššej separácii tohto druhu odpadu (časová a miestna dostupnosť atď.)

Zavádzaním možných stimulačných nástrojov separácie (po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom možná úľava na miestnych daniach a poplatkoch - odvoz a likvidácia)

Elektrozariadenia a elektroodpady

Prostredníctvom informačných kampaní poučiť obyvateľov obce o požiadavke zbierať elektroodpad oddelene a nezneškodňovať ho spolu so zmesovým komunálnym odpadom, poučiť a priebežne informovať o termínoch a miestach zberu elektroodpadu, poučiť o negatívnych vplyvoch na životné prostredie a jeho potrebe opätovného použitia, materiálového zhodnotenia alebo iného spôsobu zhodnotenia tohto druhu odpadu.

Zvýšiť frekvenciu zberu takéhoto druhu odpadu.

Zavedenie takého systému zberu, ktorý bude motivovať k vyššej separácii tohto druhu odpadu (časová a miestna dostupnosť atď.)

Zavádzaním možných stimulačných nástrojov separácie (po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom možná úľava na miestnych daniach a poplatkoch - odvoz a likvidácia)

Opatrenia Cieľa 2: Zvýšenie podielu triedeného zberu.

Hlavné opatrenia na splnenie tohto cieľa musia byť zamerané na efektívne zvýšenie miery separácie komunálneho odpadu hlavne skla, plastov, papiera, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov. Medzi opatrenia  pre zásadné zvýšenie miery separácie jednotlivých recyklovateľných zložiek odpadu patria:

- 	zabezpečenie väčšieho množstva nádob na triedený odpad, ktoré zabezpečia lepšiu časovú a miestnu dostupnosť a tým aj komfort

- 	rozšírenie počtu zberných nárob pre odpady tiredeného zberu, kde sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

- 	zvýšenie frekvencie vývozu triedeného zberu

- 	zvýšenie časovej aj obsahovej intenzity informačných kampaní na predchádzanie vzniku odpadov - vyhradený prúd  - obaly

- 	realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na význame účasti obyvateľov obce na triedenom zbere zložky komunálnych odpadov vyhradeného prúdu  - obaly

- 	realizácii vzdelávacích aktivít o spôsoboch nakladania odpadov z obalov v rámci tiredeného zberu

- 	realizácii vzdelávacích aktivít o význame grafických značiek na označovanie obalov a ich možnosti  zhodnotenia:

# GRAFICKÉ ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV

# Označenie materiálového zloženia obalov

| Materiál | Písomný znak | Číselný znak |
| --- | --- | --- |
| Materiály z plastov Polyetylén tereftalát | PET | 1 |
| Polyetylén veľkej hustoty | HDPE | 2 |
| Polyvinylchlorid | PVC | 3 |
| Polyetylén malej hustoty | LDPE | 4 |
| Polypropylén | PP | 5 |
| Polystyrén | PS | 6 |
| Materiály z papiera a lepenky Vlnitá lepenky | PAP | 20 |
| Hladká lepenka | PAP | 21 |
| Papier | PAP | 22 |
| Materiály z kovov Oceľ | FE | 40 |
| Hliník | ALU | 41 |
| Materiály z dreva Drevo | FOR | 50 |
| Korok | FOR | 51 |
| Materiály z textilu Bavlna | TEX | 60 |
| Vrecovina, juta | TEX | 61 |
| Materiály zo skla Bezfarebné sklo | GL | 70 |
| Zelené sklo | GL | 71 |
| Hnedé sklo | GL | 72 |
| Viacvrstvové kombinované materiály (kompozity) Papier a lepenka / rôzne kovy | C | 80 |
| Papier a lepenka / plasty |  | 81 |
| Papier a lepenka / hliník |  | 82 |
| Papier a lepenka / cínový plech |  | 83 |
| Papier a lepenka / plast / hliník |  | 84 |
| Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech |  | 85 |
| Plasty / hliník |  | 90 |
| Plasty / cínový plech |  | 91 |
| Plasty / rôzne kovy |  | 92 |
| Sklo / plasty |  | 95 |
| Sklo / hliník |  | 96 |
| Sklo / cínový plech |  | 97 |
| Sklo / rôzne kovy |  | 98 |

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nie je možné od seba ručne oddeliť, je viacvrstvový kombinovaný materiál (kompozit).

Viacvrstvové kombinované materiály sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje. Napr. obal z vrstvených materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavná zložka je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), označenie bude C / PAP.

Dobrovoľné označenie o spôsobe nakladania s obalom

Značka, ktorá znamená, že obal je možné materiálovo recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou značky môže byť aj označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Na príkladoch sú uvedené možnosti spracovania značky.

    - b)	c)

Značka, ktorá znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby.

Opatrenia Cieľa 3: Znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov.

Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. Pre dosiahnutie cieľa budú zavedené nasledovné opatrenia:

Podporovať rozvoj systému kompostovania v obci či už na úrovni domácností, resp. na úrovni samotnej obce.

Realizácia vzelávacích aktivít obyvateľstva o správnom spôsobe kompsotovania.

Realizácia vzdelávacích aktivít v rámci formálnej vzdelávacej sústavy od predškolskej výchovy až po povinnú školskú dochádzku.

Podporovať projekty na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania.

Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.

Podporiť zvýšenie odbytu produktov zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov implementáciou „Akčného plánu na podporu umiestnenia kompostov z biologických rozložiteľných odpadov na trhu“ do praxe.

Opatrenia Cieľa 4: Zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu.

Naplnenie cieľa 4 bude zabezpečené cez predchádzajúce opatrenia a to v zabezpečení čo najvyššej úrovne triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu. Dosiahne sa tým zníženie množstva nevyužívanej časti odpadov ukladaných na skládky (zneškodňovaním D1).

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

5.1 	Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať

Príslušné informácie sa uvedú pri zohľadnení cieľov stanovených v tomto programe, v programe kraja ako aj dostupnosti najbližšieho vhodného zariadenia a kapacity zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný druh odpadu.

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, zabezpečuje zber a prepravu objemových odpadov (veľkoobjemové kontajnery) za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, drobných stavebných odpadov a umožňuje odovzdať vytriedené odpady s obsahom škodlivín. Obec v súčasnosti nemá vybudovaný stály zberný dvor pre separovaný odpad, len zberné miesto pri PK 4. Provizórne obecné kompostovisko sa nachádza na novom cintoríne. Pre výhľadové obdobie uvedené riešenie postačuje. Obec plánuje obstaranie mechanizácie pre potreby zberného miesta, obstaranie dopravného zariadenia a rozšírenie počtu nádob na separovaný zber. Pre potreby obecného kompostoviska obec plánuje obstaranie mechanizácie, dopravného zariadenia, štiepkovacieho zariadenia.

V okrese Prievidza sú dostupné nasledovné zariadenia na zodnocovania odpadov:

R3 	BIOODPAD Komunálny bioodpad 		Obec Nitrica Nitrica 318329

R3 	BIOODPAD Priemyselný a komunálny bioodpad 	TERMÁL BYSTRIČANY, prísp. Organizácia Bystričany 36131105

R3 	BIOODPAD MIX 				Vepos, spol. s r.o. Nováky 31610374

R3 	PLASTY 					MAT - obaly, s.r.o. Handlová 36315303

R3 	PLASTY Obaly z plastov 			Mat-obaly s.r.o. Prievidza

R2 	NEBEZPEČNÝ ODPAD ROZPÚŠŤADLÁ 		CELLAR s.r.o. Nedožery Brezany 36304107

R5 	STAVEBNÝ ODPAD Betón a bitúmen 27 		TMG, a.s. Prievidza

R5 	POPOLČEK POPOLČEK Z UHLIA 		PORFIXPÓROBETÓN, a.s. Zemianske Kostoľany 31562175

R3 	BIOODPAD Priemyselný a komunálny bioodpad 	TEZAS, spol. s r.o. Prievidza

R3 	PNEUMATIKY Opotrebované pneumatiky 	A.R.S. spol. s r.o. Prievidza 31560270

R5 	POPOLČEK POPOLČEK Z UHLIA 		Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 36005622

R4 	NEBEZPEČNÝ ODPAD 			Kovový odpad kontaminovaný NL 500 2003 Ing. Ondrej Lazoň

TECHNOL Nedožery Brezany 36313475

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Obec v plánovacom období neplánuje vybudovanie skládky na svojom území. V obci sa nachádzala skládka odpadov s rozlohou cca. 2 ha, ktorá bola v roku 1996 uzatvorená a v roku 1999 prebehla jej rekultivácia. Preto sa v súčasnosti komunálny odpad likviduje skládkovaním na skládke v Prievidza Plošiny, na ktorú je odvoz periodicky zabezpečovaný spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. (PHSR 2007-2013, s.20) a na skládke Handlová (HATER s.r.o).

Obec plánuje obstaranie dopravného zariadenia za zvoz odpadov, ako aj obnovu veľkoobjemových kontajnerov na zvoz odpadov.

V okrese Prievidza  sú dostupné 4 skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Dvorníky nad  Nitricou 	Nitrica 			SKNNO INGPORS, s.r.o. Družstevná 383/13, 992 23 Dolné  						Vestenice

Na Scheiblingu 		Handlová 		SKNNO HATER-HANDLOVÁ s.r.o. Potočná 20, 972 51 Handlová

Vyšehradné 		Nitrianske Pravno 		SKNNO Skládka TKO Vyšehradné Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske 						Pravno

Skládka stabilizátu 		Zemianske Kostoľany 	SKIO Slovenské elektrárne a.s., Elektrárne Nováky závod 972 43 						Zemianske Kostoľany

Zariadenia na iné nakladanie s odpadmi

Pre separovaný zber v obci Kanianka je zavedený kontajnerový zber komunálnych odpadov a vytriedených zložiek komunálneho odpadu, ako aj kalendárové zbery zamerané najmä na nebezpečné odpady a elektroodpady. Množstvový zber komunálnych odpadov je zavedený v minimálnej miere. Na separovaný zber plastov, skla, papiera, ktorých pôvodcami sú obyvatelia obce, sa používajú tieto zberné nádoby: na separovaný zber v častiach s hromadnou bytovou výstavbou a individuálnou bytovou výstavbou: 1100 litrové kontajnery, ktoré sú farebne rozlíšené: zelený kontajner SKLO, žltý kontajner PLASTY. Na zber papiera sa využíva špeciálny kontajner. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia zber oddelene vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu zabezpečujú vlastnými prostriedkami odovzdaním do kontajnerov alebo po vyhlásení na miesto určené obcou.

Zber elektroodpadu z domácností je zabezpečovaný v čase mobilného zberu. Mobilný zber odpadov prebieha na stanovištiach a v danom čase na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Termíny zberu budú občanom oznámené obvyklým spôsobom (média, rozhlas, informačné letáky, vývesné tabule, internet a pod.). Obyvatelia môžu elektroodpad doviesť na zberné miesto pri PK 4.

Od roku 2012 sa nachádza pri OcU špeciálny kontajner na batérie z malých spotrebičov.	 Pre zber použitých batérií a akumulátorov je zavedený zber systém zberu použitých batérií a akumulátorov aj priamo v predajniach u distribútorov. V menšom množstve sa použité batérie a akumulátory od fyzických osôb zberajú aj na zbernom mieste PK4.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi s obsahom škodlivých látok, ktoré vznikli na území obce a ktorých pôvodcom sú obyvatelia obce zabezpečuje obec Kanianka na základe zmluvného vzťahu prostredníctvom oprávnenej organizácie. Vyseparované komunálne odpady s obsahom škodlivých látok môžu obyvatelia obce odovzdať v čase mobilného zberu. Mobilný zber odpadov prebieha na stanovištiach a v danom čase na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou. Termíny zberu budú občanom oznámené obvyklým spôsobom (média, rozhlas, informačné letáky, vývesné tabule, internet a pod).  Zoznam komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok, ktoré je možné odovzdať pri mobilnom zbere sú uvedené v prílohe č. 6 zákona o odpadoch. Komunálne odpady s obsahom škodlivých látok je zakázané navzájom zmiešavať a ukladať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Právnické osoby a fyzické osoby–podnikatelia  zber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacom predmet podnikania zabezpečujú na vlastné náklady, v súlade s platnou právnou úpravou uzatvorením zmluvy s príslušnou oprávnenou organizáciou.

Obec zabezpečuje na svoje náklady podľa potreby, najmenej 2-krát do roka, zber a prepravu drobných stavebných odpadov od obyvateľov obce na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a to za predpokladu, že odpad vznikol na území obce. Obec oznámi miestne obvyklým spôsobom (obecný rozhlas, miestna tlač, vývesné tabule a pod.) termín zberu drobných stavebných odpadov. Zber drobných stavebných odpadov sa uskutoční prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na stanovištiach určených obcou. Obyvatelia obce sú povinní ukladať drobné stavebné odpady výhradne do veľkoobjemových kontajnerov. Drobné stavebné odpady ako súčasť komunálnych odpadov sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie (§55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) a to v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch)

5.2 	Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Nasledujúca tabuľka prezentuje priebeh kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s KO a TO. Predpokladá sa 1 kampaň č.1, 2 kampane č.2, kde bude obecný úrad opakovane informovať obyvateľov o pripravovanej aktivite. Kampaň č.3 a 4 spočíva v zabezpečení kapacít obecným úradom na potrebné objasnenie podstaty a súvislostí separovania v obci.

| Aktivita | október | november | december | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- každoročne spolu s výmerom o poplatku za KO a DSO zašle každému platiteľovi informačný leták s informáciami o spôsobe a termínoch zberu separátov v obci,

- obec zabezpečí organizovanie jarného a jesenného upratovania v obci. Každá akcia je organizovaná v trvaní 2 týždňov. Informácie o konaní upratovania budú uverejňované na www stránke, prostredníctvom hlásení verejného rozhlasu, ako aj na úradnej tabuli pred obecným úradom,

- na obecnom úrade budú celoročne pre obyvateľov k dispozícii informácie o organizácii separovaného zberu v obci,

- pracovníci obecného úradu zabezpečia poučenie o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.

Medzi ďalšie aktivity obec zahrnie:

- 	zvyšovanie informovanosti o systéme zberu opotrebovaných pneumatík

- 	zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných a všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych informačných kampaní.

- realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na význame účasti obyvateľov obce na triedenom zbere zložky komunálnych odpadov vyhradeného prúdu  - obaly

- 	realizácii vzdelávacích aktivít o spôsoboch nakladania odpadov z obalov v rámci tiredeného zberu

- 	realizácii vzdelávacích aktivít o význame grafických značiek na označovanie obalov a ich možnosti  zhodnotenia

5.3 	Rozsah finančnej náročnosti programu

Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.

Nasledujúca tabuľka prezentuje rozpočet odpadového hospodárstva do roku 2020. Sumy sú uvedené v €.

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 100 Odpadové hospodárstvo (€) | 99772,57 | 104608,73 | 96250,00 | 216525,00 | 113850,00 | 113850,00 |
| * Predpokladané výdavky na aktivity POH |  |  |  |  |  |  |
| - vzdelávacie aktivity | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - informačné nástroje | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - technická podora separovaného zberu | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |

Zdroj: OcÚ Kanianka

* suma bude upresnená po schválení obecným zastupoteľstvom

6. 	INÉ

6.1 	Potvrdenie spracovateľa údajov

Uvádzajú sa tieto údaje:

6.1.1 	Meno alebo priezvisko alebo názov spracovateľa programu

Scarabeo-SK, s.r.o.

Povstalecká 16

974 09 Banská Bystrica

IČO: 36 785 687

6.1.2 	Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

Potvrdenie správnosti údajov : za obec Kanianka

Ing. Ivor Husár                                                                      ...........................................

starosta obce 							          (podpis a pečiatka)

7. 	PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1 	Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov

7.2 	Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

Použitá literatúra

- POH SR na roky 2016 – 2020

- Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2020

- www.kanianka.sk

- http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak

- KRO v OTE, 2006

- Všeobecne záväzné nariadenie č.  7/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Kanianka